CadARM 2017

Droits d'accès aux dossiers pour l'installation de CadARM	7

Installation Blocs et Catalogues	8

Dossier Blocs	8

Dossier Catalogues	8

Introduction à CadARM	9

Sélection des commandes CadARM	9

Épaisseurs de traits	10

Paramètre des fichiers système & gabarits	11

Couches de calques dans CadARM	11

Personnalisations	14

Pastilles d’armature	14

Pastilles de treillis	14

Pastilles de FIRIPA	14

Liste de fers	15

Module GESTION	16

Profil utilisateur	16

Info PLT	16

Raccourcis clavier	16

Barre d’outils	16

Réinit CadARM	16

Mise à jour 2010	16

Les variables de gestion	17

Début (	17

Style (	17

Texte (	17

Divers (	18

Programmes (	18

DEBUT	19

Changer l'échelle	19

Impression	20

Depuis l'espace objet:	20

ECHELLE 1:20	20

ECHELLE 1:50	20

Depuis l'espace papier:	20

ECHELLE 1:20	20

ECHELLE 1:50	20

Configuration des styles de cotation CadARM	21

Créer une nouvelle zone	24

Rendre actives les valeurs d'une zone	24

Optimiser les zones	24

Générer la sortie papier	24

Utilitaires pour texte	25

Choisir un style d'écriture	25

Écrire du texte…	25

Écrire des titres…	25

Editer propriétés	25

Utilitaires pour Calque	26

Rendre le calque de l'objet courant	26

Geler un calque	26

Geler tous les calques	26

Libérer tous les calques	26

Verrouiller un calque	26

Déverrouiller un calque	27

Effacer les objets dans le calque	27

Copier propriétés	27

Copier le calque	27

Changer objets dans le calque courant	27

Utilitaires divers	27

Aligner image	27

Arrière plan trame	27

Enregistrement des accrochages aux objets permanents	28

Report de point	29

Module COFFRAGE	31

Système d'axes	31

Unique	31

Dessiner murs	31

Murs Axes	32

Ouvertures murs	32

Dessin du niveau	32

Insérer une référence	32

Supprimer la référence	33

Déplacer la référence	33

Modifier valeur de référence	33

Ajouter ou soustraire aux niveaux	33

Implantation	33

Personnalisation des symboles de niveaux	34

Dessin de l'ombre	34

Béton maigre	35

Implanter une coupe	35

Arrêt de bétonnage	36

Rocher	36

Isolation	36

Copie rotation	36

Longueur sur arc	36

Terrain naturel	37

Joints paramétrables	37

Coupes paramétrables	38

Dessin des murs en élévation	39

Module ARMATURE	41

Variables Armature	41

Général (	41

Champ (	42

Flèche (	42

Marque (	42

Attache (	43

Raccord (	43

Pastille (	43

Nappe (	44

Liste de fers (	45

Commandes Armature	46

Poser une barre	46

Fenêtre principale  « Poser une barre »	51

Dessin des armatures frettées	54

Copier position d’armature  (copyposa)	55

Assigne la nappe d’armature aux positions sélectionnées	56

Obtenez les valeurs Min et Max des numéros de pastilles dans une sélection	57

Mise à jour des positions d’armature d’après un modèle	58

Contrôle des champs d’armature	59

Lignes de construction dans les pastilles d’armature	60

Dessine la barre inf./sup.	61

Attache ligne-barre	62

Dessin de symboles	62

Effacer Position	63

Déplacer Pastille	63

Déplacer Barre	63

Etirer champ	63

Renumérotation des positions	63

At/Dé.. tache de la liste	63

Miroir de l'armature	64

Dernière position	64

Numéro de position	64

Positions manquantes	64

Positions identiques	64

Erreurs dans les positions	64

Configuration des dimensions des façonnages des barres d’armatures	65

Créer un schéma	66

Valider le schéma	67

Recommencer le schéma	67

Supprimer schéma de barre	67

Valeurs de la barre	67

Ecartement des barres	67

Echelle des positions existantes	68

Orientation de tous les numéros	68

Copier une pastille existante	68

Définir une limite pastille	68

Choisir supérieur	69

Choisir inférieur	69

Calculer le poids des barres	69

Calcul du nombre de barre dans un champ	70

Module TREILLIS	71

Variables Treillis	71

Pastilles (	71

Recouvrements (	71

Marque (	71

Générale (	71

Commandes Treillis	72

Pose des treillis par plaque	72

Pose des treillis par champ	73

Plaque selon valeurs	75

Effacer la plaque précédente	75

Valeurs plaque	75

Orientation de tous les numéros	75

Renumérotation des positions	75

At/Dé..tache de la liste	75

Dernière position	76

Numéro de position	76

Positions manquantes	76

Supérieur	76

Inférieur	76

Calculer le poids des plaques	76

Module FERS DE REPRISE	77

Variables	77

Général (	77

Flèche (	77

Raccord (	77

Pastille (	77

Commandes Fers de reprise	78

Pose des cages	78

Modifier cages	78

At/Dét..tache de la liste	78

Calculer poids des cages	79

Module armature préfabriquée	80

Dessinez des armatures préfabriquées	81

Egcotec®	81

Comax®	82

EBEA®	83

Modifier préfabriqué	84

Variables d’armature préfabriqués	85

Général (	85

Flèche (	85

Raccord (	85

Pastille (	85

Module PROFILES METALLIQUES	86

Variables Métal	86

Général (	86

Dessin Profilés	86

Module LISTE DE FERS	87

Sortie de la liste	87

Récap. poids liste de fers	88

Remarques	88

Imprimer liste de fers	88

Droits d'accès aux dossiers pour l'installation de CadARM

L’installation de CadARM doit s’effectuer avec le compte utilisateur final d’AutoCAD. Cet utilisateur doit temporairement avoir les droits d’administrateur.

Pour l’utilisation de CadARM, l’utilisateur doits avoir au moins les droits d’écriture sur les dossiers ou fichiers suivants :

| Fichiers ou dossiers | Type d'accès |
| --- | --- |
| C:\Windows\CadARM.ini | Lecture et écriture |
| …\CadARM\CadARM2017\ | Lecture |
| …\CadARM\Blocs\ | Lecture et écriture |
| …\CadARM\Barres.fra\ | Lecture et écriture |
| …\CadARM\UserProfil\Default.Fra\ | Lecture et écriture |

Il est également conseiller d’ajouter le dossier CadARM ou CadARM-LT en lecture et écriture

Dans le cadre d’une installation réseau, il est possible de bloquer les droits en écriture au dossier Barres.fra. Cette limitation s’effectue au niveau des droits utilisateurs de Windows à l’aide de deux groupes (le premier ayant les droits de lecture et écriture, l’autre les droits uniquement de lecture).

Après cette configuration, tous les utilisateurs de CadARM pourront utiliser l’ensemble des barres de CadARM, mais, seul les collaborateurs ayant un accès en lecture et écriture auront la possibilité de créer ou de supprimer des barres non standards (voir manuel d'aide).

Important sous Windows 7 et Windows 8, le fichier CadARM.ini doit hériter des droits Utilisateurs en Modification

Installation Blocs et Catalogues

CadARM met à votre disposition une bibliothèque de blocs Autocad qui inclus divers éléments pour le dessin du génie civil, tel que: Détails types de joints, Coupes armées prédéfinies, Cartouches type, Personnages, Éléments sanitaires… etc. Ces blocs peuvent être éditer avec les commandes CadARM et modifier selon vos besoins.

Vous disposez également d'un catalogue d'éléments d'armature préfabriqué sous forme de fichiers DWG.

Pour installer les Blocs et les Catalogues, veuillez utiliser les liens ci-dessous ou consulter notre site www.cad-system.ch sous rubrique Download.

## Dossier Blocs

…\CadARM\Blocs\ InfoBlocs.txt

ftp://ftp.cadarm.ch/CADARM.FTP/CadARM/CadARM2017/Install/SetupBlocs_Fra.exe

## Dossier Catalogues

…\CadARM\Catalog\ InfoCatalog.txt

ftp://ftp.cadarm.ch/CADARM.FTP/CadARM/CadARM2017/Install/SetupCatalog_Fra.exe

Introduction à CadARM

Le nouveau CadARM pour Autocad permet un gain de temps précieux. Des milliers de tonnes d'armature dessinées et commandées à l'aide de CadARM ont forgé sa solide réputation. CadARM est un logiciel simple et proche d'Autocad. Grâce à sa convivialité, il est très rapidement pris en main et permet un gain de productivité immédiat. Développé par des spécialistes suisses du dessin et de la construction, il intègre de façon simple et conviviale toutes les fonctions dont vous avez besoin.

Avec des dizaines de versions installées dans de nombreux bureaux de la région, vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Mais aussi des versions écoles installées dans les centres professionnels et au sein des instituts de formation agréés Autodesk, permettent à de très nombreux élèves et apprentis-dessinateurs de se former sur ce programme.

Le suivi de l’évolution constante et rapide de l’informatique, ainsi que le développement à l’écoute et en étroite collaboration avec notre clientèle, fait de CadARM un programme ouvert et évolutif, une valeur sûre permettant à l’ingénieur de réaliser de grands projets. Et grâce à son prix attractif, un investissement vite rentabilisé.

## Sélection des commandes CadARM

La sélection des commandes se fait par les menus déroulants de CadARM, par les barres d'outils ou directement par entrée au clavier. Vous pouvez afficher et supprimer en tout temps les menus déroulants CadARM dont vous avez besoin. Après la sélection d’une commande dans un menu, la barre d’outils correspondant au module s’affiche automatiquement.

## Épaisseurs de traits

Les épaisseurs des lignes lors de l’impression sont définies dans Autocad en fonction des couleurs. Pour cela, CadARM utilise le fichier CadARM2017\Cabloc.fra\CadARM.ctb. Vous devez placer ce fichier dans le répertoire …\Plot Styles afin de pouvoir le sélectionner dans la fenêtre d’impression Autocad.

Les épaisseurs définies dans ce fichier peuvent être modifiées selon les préférences de l’utilisateur, il faut néanmoins tenir compte du fait que certaines couleurs sont utilisées pour des objets prédéfinis dans CadARM (tel que les textes des positions d’armature).

Pour modifier les épaisseurs dans le fichier CadARM2017.ctb, référez-vous au manuel d’aide Autocad.

Aperçu fichier CadARM.ctb   (

No plume	Couleurs de l’objet	Epaisseurs en mm	Couleurs dimpression

1	rouge	0.10	noir

2	jaune	0.50	noir

3	vert	0.35	noir

4	cyan	0.35	noir

5	bleu	0.70	noir

6	magenta	0.35	noir

7	blanc	0.25	noir

8	8	0.20	noir

9	9	0.20	noir

Toutes les autres plumes de la table ont (par défaut) une couleur d’impression identique à celle de l’affichage à l’écran et une épaisseur de 0,2 mm.

## Paramètre des fichiers système & gabarits

Dans ce chapitre vous trouverez les informations concernant les paramètres par défaut de CadARM, leur fonctionnement, et sur la manière de modifier ces paramètres. On y décrit en particulier :

- Fonctionnement des couches de calques, création et modifications.

- Possibilités de personnalisation des pastilles d’armature.

- Possibilités de personnalisation des pastilles de treillis.

- Possibilités de personnalisation des fers de reprise d’armature (FIRIPA).

## Couches de calques dans CadARM

Lors de la création d’un nouveau dessin avec CadARM, après exécution de la commande Début, vous constatez en ouvrant le gestionnaire des propriétés des calques qu’un certain nombre de calques sont déjà créés. Ces calques sont prédéfinis dans le fichier gabarit CadARM2017\Cabloc.fra\Cadgest.dwg, qui est appelé avec la commande Début. Vous pouvez, en ouvrant ce fichier, ajouter des calques ou modifier les couleurs des calques existants. Attention !!! aucun calque ne doit être supprimé dans ce fichier.

Par la suite, lorsque vous travaillez avec CadARM, d’autres calques viennent s’ajouter selon les besoins des commandes. C’est lors de l’utilisation de la première commande d’un module (coffrage, armature, treillis… etc) que les calques vont s’ajouter dans votre dessin. Pour cela, CadARM fait appel à un fichier gabarit correspondant au module, ces fichiers gabarits et leurs calques prédéfinis sont énumérés ci-dessous.

Attention !!! aucun calque ne doit être supprimé dans ces fichiers.

Fichier gabarit début:	CadARM2017\Cabloc.fra\Cadgest.dwg

Calques prédéfinis        (

Fichier gabarit module coffrage:	CadARM2017\Cabloc.fra\Cadcof.dwg

Calques prédéfinis        (

Fichier gabarit module treillis:	CadARM2017\Cabloc.fra\Catrei.dwg

Calques prédéfinis        (

Calques module armature:	Les calques et les couleurs pour l’armature sont définis dans les variables d’armature

Menu déroulant CadARM2017\Armature\Variables  (

Personnalisations

## Pastilles d’armature

Les pastilles d’armature CadARM sont des fichiers dwg, ils se trouvent dans CadARM2017\Cabloc.fra\

Il existe 8 fichiers (énumérés ci-dessous) contenant ces pastilles d’armature. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs et le style de texte des pastilles (par exemple GC2 au lieu de GC3). Veillez à ne pas déplacer les objets de dessin de la pastille et désactivez toute accroche objet avant de refermer les fichiers. Pensez également à faire une sauvegarde de sécurité des fichiers avant toute modification.

On distingue 2 catégories de pastilles :

- Pastilles comptabilisées dans la liste de fers, soit les fichiers :	Pos1_a_cd.dwg

Pos1_a_ced.dwg

Pos1_a_cg.dwg

Pos1_a_ceg.dwg

- Pastilles non comptabilisées dans la liste de fers, soit les fichiers :	Pos1_a_d.dwg

Pos1_a_ed.dwg

Pos1_a_g.dwg

Pos1_a_eg.dwg

Attention!!! La couleur du texte des catégories 1 et 2 doit être différente afin de distinguer à l’écran les pastilles comptabilisées et les non comptabilisées.

## Pastilles de treillis

Les pastilles de treillis CadARM sont des fichiers dwg, ils se trouvent dans CadARM2017\Cabloc.fra\

Il existe 2 fichiers (énumérés ci-dessous) contenant ces pastilles. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs et le style de texte des pastilles (par exemple GC2 au lieu de GC3). Veillez à ne pas déplacer les objets de dessin de la pastille et désactivez toute accroche objet avant de refermer les fichiers. Pensez également à faire une sauvegarde de sécurité des fichiers avant toute modification.

On distingue 2 catégories de pastilles :

- Pastilles comptabilisées dans la liste de fers, soit le fichier :	Xctytr1.dwg

- Pastilles non comptabilisées dans la liste de fers, soit le fichier :	Xtytr1.dwg

Attention!!! La couleur du texte des catégories 1 et 2 doit être différente afin de distinguer à l’écran les pastilles comptabilisées et les non comptabilisées.

## Pastilles de FIRIPA

Les pastilles de FIRIPA CadARM sont des fichiers dwg, ils se trouvent dans CadARM2017\Cabloc.fra\

Il existe 4 fichiers (énumérés ci-dessous) contenant ces pastilles. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs et le style de texte des pastilles (par exemple GC2 au lieu de GC3). Veillez à ne pas déplacer les objets de dessin de la pastille et désactivez toute accroche objet avant de refermer les fichiers. Pensez également à faire une sauvegarde de sécurité des fichiers avant toute modification.

On distingue 2 catégories de pastilles :

- Pastilles comptabilisées dans la liste de fers, soit les fichiers :	Xcpori.dwg

Xcpori1.dwg

- Pastilles non comptabilisées dans la liste de fers, soit les fichiers :	Xpori.dwg

Xpori1.dwg

## Liste de fers

L’entête des listes de fers et de treillis est un fichier dwg. Pour y ajouter la raison sociale de votre société, ouvrez le fichier : CadARM2017\Cabloc.fra\Lst_Logo_Cadarm.dwg

Personnalisez ce fichier en respectant le cadre de gabarit, n’oubliez pas de supprimer les accroches objets avant de quitter le fichier.

Vous avez la possibilité de copier ce fichier afin de créer plusieurs entêtes. Pour sélectionner un des fichiers d’entête lors de la sortie de la liste, sélectionnez :

Menu déroulant CadARM2017\Armature\Variables  (

Aperçu fichier : CadARM2017\Cabloc.fra\Lst_Logo_Cadarm.dwg

Module GESTION

## Profil utilisateur

CadARM 2017 > Gestion > Profil utilisateur

Permet de créer, sélectionner ou effacer un profil utilisateur. Les profils utilisateurs vous permettent de créer un environnement de travail avec les outils nécessaires au type de plan à réaliser, coffrage, armature, métal…etc. Voir également aide Autocad.

## Info PLT

CadARM 2017 > Gestion > Info PLT

Cette fenêtre vous renseigne sur les paramètres à utiliser pour l'impression de votre plan, selon l'espace avec lequel vous travaillez, papier ou objet.

## Raccourcis clavier

CadARM 2017 > Gestion > Raccourcis clavier

Permet d'éditer le fichier acad.pgp. Ce fichier contient la liste des raccourcis clavier des commandes d’AutoCAD. Vous pouvez le modifier en respectant la syntaxe des lignes existantes.

Sauvegardez le fichier et validez la coche dans le chargement du fichier PGP pour que vos modifications soient immédiatement affectées au dessin courant.

## Barre d’outils

CadARM 2017 > Gestion > Barre d’outils

Permet d'afficher les barres d’outils CadARM.

## Réinit CadARM

CadARM 2017 > Gestion > Réinit CadARM

Cette commande restore les valeurs de base définies dans le fichier erreur.lsp. Vous pouvez éditer ce fichier pour en modifier vos paramètres.

## Mise à jour 2010

CadARM 2017 > Gestion > Mise à jour 2010

Permet de mettre à jour les plans créés avec une version ultérieure à CadARM 2017.

Les variables de gestion

Cette utilitaire vous permet de paramétrer les variables de Gestion. Lorsque vous modifiez une valeur, la modification sera prise en compte lors du commencement d’un nouveau dessin. Les différents paramètres sont décrits ci-dessous. Certaines variables sont utilisées lors de l’exécution de la commande début. Il est fortement conseillé de définir ces variables avant de commencer votre dessin.

Ouverture depuis Autocad : CadARM 2017 > Gestion > Variables  (

## Début (

"Cadre" permet de paramétrer le cadre lors de la commande Début. Indiquez le "Nom du calque", les dimensions du cadre user, la couleur et le décalage pour le double cadre.

"Valeurs par défaut" permet de modifier les unités par défaut en espace papier et en espace objet lors de la commande Début.

"Couleurs des Zmults" permet de définir les couleurs des zones échelles. Indiquez le numéro de couleur pour chaque échelle.

## Style (

"Hauteur des styles" permet de définir la hauteur de texte et le type de police pour les styles de texte CadARM. Entrez la hauteur en mm sortie papier, la hauteur correcte sera calculée par CadARM en fonction de l'échelle de travail.

"Cotations (GC_Cote)" permet de paramétrer le style de texte utilisé par CadARM pour la cotation.

Par défaut CadARM utilise un layer pour les écritures, "Écrire dans Layer courant" permet de forcer les écritures dans le calque courant.

## Texte (

"Texte" permet de définir l'inclinaison et le facteur de compression pour les styles de textes CadARM.

"Texte après l'appel du style" permet de choisir la commande de texte (Autocad) qui sera exécutée après la sélection du style de texte CadARM (GC1, GC2, GC3… etc)

## Divers (

Lorsque vous imprimez une liste de fers avec la commande "CadARM 2017 > Liste de fers > Imprimer", un fichier gabarit contenant la configuration d'imprimante pour la liste est chargé dans votre dessin courant. "Impression des listes de fers" Permet de sélectionnez ce fichier gabarit …\Cadarm\Config_ListeFers\Liste de fers.dwt.

ATTENTION! avant d'imprimer une liste de fers, vous devez ouvrir ce fichier et sélectionner avec la commande "Fichier > Mise en page…", l'imprimante que vous voulez utiliser pour l'impression des listes.

Lorsque vous créez un nouveau schéma de barre avec la commande "CadARM 2017 > Armature > Schéma de barre > Créer un schéma", CadARM génère un fichier DWG qu'il doit nommer. "Stockage des positions personnalisées" permet d'indiquer au programme à partir de quel numéro il doit commencer à numéroter les nouveaux schémas. Si vous utilisez CadARM en réseau, sélectionnez une tranche de numéros différents pour chaque utilisateur afin d'éviter que des nouveaux schémas de barre ne portent le même nom, cela pourrait provoquer des erreurs dans la liste de fers.

## Programmes (

Vous avez la possibilité d'exécuter des applications de Windows avec la commande CadARM 2017 > Applications Windows, "Emplacement des programmes" permet d'indiquer l'emplacement des fichiers exécutables pour les applications correspondantes.

Cliquez sur le bouton correspondant à l'application pour sélectionner les fichiers.

DEBUT

Lorsque vous commencez un nouveau dessin avec CadARM, vous devez impérativement utiliser la commande DEBUT. Cette commande permet de définir les paramètres de base pour le dessin, comme l'échelle, les dimensions du cadre, les unités de travail, etc.

"Echelle" permet de sélectionner l'échelle générale de votre plan.

"Dimensions du cadre" : cliquez sur le bouton correspondant au format, les dimensions du cadre sélectionné s'affichent. Si vous sélectionnez le cadre "User" vous pourrez utiliser le cadre personnalisé défini dans les variables générales.

"Unités du dessin" : permet de définir les unités dans les deux espaces de travail.

Changer l'échelle

Permet de dessiner à une autre échelle que celle définie lors de la commande DEBUT. Elle mettra à jour les paramètres de texte et les styles de cotation en fonction de l'échelle sélectionnée (voir aide espace objet, espace papier Autocad).

"A l'échelle générale" option par défaut de CadARM, à utiliser si vous faites les mises en page et imprimez avec l'Espace Papier.

"A l'échelle de détail" ATTENTION! Vous devez sélectionner cette option à chaque changement d'échelle, si vous faites les mises en page et imprimez avec l'Espace Objet.

Les paramètres de textes et les styles de cotes seront générés par CadARM en fonction du type d'échelle que vous allez sélectionner.

Principe de l'espace papier (voir également aide Autocad)

L'avantage principal si vous travaillez avec l'espace papier est de pouvoir dessiner aux dimensions réelles indépendamment des échelles d'impression. Sélectionnez une échelle avant de commencer à travailler sur une vue (commande: CadARM2017 > Changer l'échelle )., CadARM règle automatiquement les paramètres qui sont influencés par l'échelle.

En utilisant l'espace papier, vous disposez des puissants outils de mise en page Autocad, CadARM 2017 prend en charge ces outils et permet une utilisation facile et optimale, vous permettant de créer rapidement des mises en page en espace papier (commande: CadARM2017 > Zone échelle ).

Impression

## Depuis l'espace objet:

Si vous travaillez uniquement avec cet espace, utilisez l'option "A l'échelle de détail", les styles de cotes et les textes seront automatiquement adaptés à l'échelle.

Exemple d'une ligne de 100 cm en espace objet:

## Depuis l'espace papier:

Si vous imprimez depuis l'espace papier, utilisez l'option "A l'échelle générale", les styles de cotes et les textes seront automatiquement adaptés à votre échelle.

Exemple d'une ligne de 100 cm en espace objet:

Configuration des styles de cotation CadARM

Vous pouvez définir les paramètres de configuration de vos styles de cotes avec la fonction « Configuration styles CadARM »

Principe : le style de cote 0_CONFIG_DEFAUT est généré par CadARM, ce style sera utilisé comme modèle pour les cotations. Vous devez saisir les paramètres de cotation dans les onglets de manière traditionnelle. Les dimensions doivent être saisies en mm papier (pas en cm !)

Configurez le style de cotes CadARM « 0_CONFIG_DEFAUT », cliquez sur Modifier pour saisir les dimensions de référence des cotes en mm papier.

Vous devez saisir les paramètres de cotation dans les onglets de manière traditionnelle

Sous l’onglet Ajuster, la valeur « Utiliser l’échelle générale de … » est paramétrée automatiquement en fonction de l’échelle courante. Cette valeur ne doit pas être modifiée par l’utilisateur, au besoin elle sera générée par CadARM.

Lorsque vous cliquez sur OK, la base de données CadARM est mise à jour avec les nouveaux paramètres de cotation.

Lorsque vous validez les nouveaux paramètres de cotation, vous pouvez mettre à jour les cotes dans dans l’échelle courante. Pour cela cliquez sur OUI au message ci-dessous :

Si l’échelle courante et le 1:50 ième , toutes les cotes à cette échelle seront mise à jour avec les paramètres que vous venez de saisir.

Pour mettre à jour les cotes dans les autres échelles, 1 :20 , 1 :100…etc. vous devez rendre l’échelle courante avec la commande CadARM « Changer échelle » puis utiliser la fonction « Mise à jour styles CadARM » ci-dessous.

Créer une nouvelle zone

CadARM 2017 > Zone échelle <Zmult> > Créer une nouvelle zone

Permet de créer une nouvelle zone échelle rectangulaire en cliquant le point bas gauche et le point haut droit de la fenêtre échelle.

OK  (

Sélectionnez l'échelle et l'unité de la zone.

L'indication de l'échelle est inscrite en haut à gauche de la zone, les paramètres du calque créé pour la zone sont définis

dans les Variables Générales sous l'onglet Début. Dessinez à l'intérieur de la zone, puis ajustez-là aux dimensions de votre dessin, cette zone vous permet de générer la sortie papier.

Voir également commande, CadARM 2017 > Zone échelle > Générer la sortie papier.

## Rendre actives les valeurs d'une zone

CadARM 2017 > Zone échelle > Rendre actives les valeurs d'une zone

Permet de changer l'échelle de travail en cliquant sur une zone échelle existante ayant les propriétés voulues.

## Optimiser les zones

CadARM 2017 > Zone échelle > Optimiser les zones

Permet d'ajuster la taille de la zone aux dimensions du dessin.

## Générer la sortie papier

CadARM 2017 > Zone échelle > Générer la sortie papier

Permet de transférer une zone échelle sur l'espace papier. Sélectionnez la ou les zones échelles à mettre en page. Cette fenêtre vous permet de dessiner un cadre en espace papier (par exemple le format d'impression), cliquez OK puis positionnez la zone échelle dans la mise en page.

Permet de dessiner un cadre (

Utilitaires pour texte

## Choisir un style d'écriture

CadARM 2017 > Utilitaires pour texte > Choisir un style d'écriture

Permet de faire du texte rapidement en sélectionnant un style de texte CadARM. Les styles sont paramétrés dans les variables de gestion sous l'onglet styles.

## Écrire du texte…

CadARM 2017 > Utilitaires pour texte > Écrire du texte…

Permet de faire du texte rapidement en utilisant le style de texte courant. Sélectionnez la commande de texte à exécuter.

## Écrire des titres…

CadARM 2017 > Utilitaires pour texte > Écrire des titres…

Permet d'écrire des titres prédéfinis, ces titres seront écrits avec le style de texte courant, et adaptés à l'échelle de travail.

## Editer propriétés

CadARM 2017 > Utilitaires pour texte > Editer propriétés

Permet d'éditer rapidement un texte en cliquant dessus.

Utilitaires pour Calque

## Rendre le calque de l'objet courant

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Rendre le calque de l'objet courant

Permet de rendre courant un calque en pointant à l’écran une entité (ligne, polyligne, bloc...) qui se trouve dans le calque que vous voulez rendre courant.

## Geler un calque

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Geler un calque

Permet de geler un calque en pointant à l’écran une entité (ligne, polyligne, bloc...) qui se trouve dans le calque que vous voulez geler.

## Geler tous les calques

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Geler tous les calques

Permet de geler tous les calques, ne restent affichées que les entités se trouvant dans le calque courant.

## Libérer tous les calques

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Libérer tous les calques

Permet de libérer tous les calques.

## Verrouiller un calque

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Verrouiller un calque

Permet de verrouiller un calque en pointant à l’écran une entité (ligne, polyligne, bloc...) qui se trouve dans le calque que vous voulez verrouiller.

## Déverrouiller un calque

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Déverrouiller un calque

Permet de déverrouiller un calque en pointant à l’écran une entité (ligne, polyligne, bloc...) qui se trouve dans un calque verrouillé.

## Effacer les objets dans le calque

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Effacer les objets dans le calque

Permet d’effacer tous les objets contenus dans un calque en pointant à l’écran une entité (ligne, polyligne, bloc...) qui se trouve dans le calque que vous voulez effacer.

## Copier propriétés

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Copier propriétés

Permet d'attribuer les propriétés (couleur et type de ligne) d'un objet à une autre entité de dessin.

## Copier le calque

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Copier le calque

Permet d'attribuer le calque d'un objet à une autre entité de dessin en cliquant les objets à l'écran.

## Changer objets dans le calque courant

CadARM 2017 > Utilitaires pour calque > Changer objets dans le calque courant

Permet de mettre les entités sélectionnées sur le calque courant.

Utilitaires divers

## Aligner image

CadARM 2017 > Utilitaires divers > Aligner image

Permet d’aligner une image à une autre entité de dessin. Observez les indications qui s’affichent dans la ligne de commande.

## Arrière plan trame

CadARM 2017 > Utilitaires divers > Arrière plan trame

Permet de placer des trames en arrière plan, par exemple afin de faire ressortir des traits cachés.

Enregistrement des accrochages aux objets permanents

CadARM vous permet d’enregistrer 2 modes d’accrochages aux objets. Avec les commandes « Save config1 » et « Save config2 » vous pouvez sauvegarder un mode d’accrochage en sélectionnant les divers modes dans la fenêtre « Paramètres de dessin » sous l’onglet « Accrochage aux objets »

Pour définir courant un des modes d’accrochage sauvegardés utilisez les commandes « Activer cfg1 » ou « Activer cfg2 ».

Vous pouvez également activer les modes avec la commande « Inactiver »

Report de point

(Voir aussi programme de terrain CADTN)

CadARM 2017 > Utilitaires divers > Report de point

Permet de faire un report de points sur votre dessin à partir de n’importe quel fichier texte. Cette version limitée permet le report d'un maximum de 10 points.

Choisissez le fichier contenant les données des points. Seuls les fichiers ASCII sont lus par ce programme. "Extrait" permet de visualiser le fichier sélectionné.

"Séparateur de colonne" permet d'indiquer le caractère de séparation des coordonnées (par ex. « ,  » ou « ; »).

Mise en forme des données: certains caractères ne sont pas lus par le programme. Par exemple dans la coordonnée 1'200.180 le programme ne reconnaît pas le caractère " ' ". Indiquez-le dans la zone texte et cliquez sur "Supprimer ce caractère du fichier". Le fichier original n’est pas modifié avec cette opération. En cas de fausse manipulation, sortez de la fenêtre avec le bouton quitter et recommencez l’opération.

"Position des informations dans le fichier" : indiquez pour chaque colonne sa fonction (numéro du point, colonne des x, colonne des y, des z et le texte des altitudes).

"Valeur de décalage" : indiquez la valeur de décalage entre votre plan et vos points (origine décentrée ou altitude relative utilisée par exemple).

"Emplacement du texte" : permet de positionner le texte de l’altitude et le numéro du point. La case grisée au centre représente le texte.

La validation de la case isolée de gauche permet d’activer les huit  choix d’emplacement du texte.

Choisissez le mode de point d’AutoCAD à utiliser. Définissez la taille du point >0 en fonction de l’échelle globale <0, en fonction de la taille de l’écran. Indiquez le nombre de décimales de l’altitude de point. Indiquez également le nombre de décimales pour le no du point (actif uniquement si l’emplacement du mode point est choisi). La validation de la case pour le dessin en 3D pour avoir une représentation des points levés en 3D. Si la case n’est pas activée, l’ensemble des points sera inséré à une altitude nul.

Choisissez les différents plans à utiliser, pour les numéros de point, les altitudes de dessin du point, nom des layers, uniquement si les emplacements de l’altitude et/ou du no de point sont définis.

Imprimer dossier vers PDF

Cette commande permet d’imprimer le contenu d’un dossier au format PDF

Toutes les Présentations des fichiers DWG contenu dans le dossier sont imprimées dans un même fichier PDF.

Sélectionnez un fichier DWG dans le répertoire que vous désirez imprimer

Module COFFRAGE

## Système d'axes

CadARM 2017 > Coffrage > Dessiner axes > Système d'axes

Permet de générer automatiquement un système d'axes. Entrez les paramètres dans la fenêtre selon l'exemple.

(

point d'insertion

## Unique

CadARM 2017 > Coffrage > Dessiner axes > Unique

Permet de dessiner un axe avec son titre. Entrez le nom de l'axe dans la fenêtre, cliquez le point d'insertion, et indiquez son orientation.

## Dessiner murs

CadARM 2017 > Coffrage > Dessiner murs

"Dessus" "Nulle" "dEssous" permet de dessiner le mur par rapport à son axe, à son bord extérieur ou son bord intérieur.

Cliquez le point d'insertion du mur à l'écran, puis indiquez les dimensions du mur avec le mode orthogonal, ou avec les coordonnées relatives (@).

L'option C au clavier permet de clore le mur, relie le dernier point du mur au premier.

## Murs Axes

CadARM 2017 > Coffrage > Murs Axes

(

Permet de dessiner un mur le long d'un axe.

"Décalage droite ou bas" permet de définir le point d'insertion

du mur. Dans l'exemple, le mur est défini par son axe.

## Ouvertures murs

CadARM 2017 > Coffrage > Ouvertures murs

Permet de positionner automatiquement une ouverture dans un mur dessiné en plan. On peut insérer l'ouverture par rapport à une référence (angle de mur par exemple) ou à un point fixe.

"Dimensions de l'ouverture" : indiquez la longueur et la largeur de l'ouverture, attention : la largeur = épaisseur du mur.

"Point de référence" permet de positionner l'ouverture par rapport à un angle de mur par exemple.

"Définir une orientation" dans le cas de murs biais.

## Dessin du niveau

CadARM 2017 > Coffrage > Niveau > Dessin du niveau

Permet d'insérer un niveau automatiquement. Vous avez la possibilité de définir un niveau de référence, les valeurs des niveaux seront alors calculées depuis cette référence.

"Dessin depuis une attache" permet de dessiner le niveau à l'extrémité d'une ligne de repère.

Dessin depuis une attache

## Insérer une référence

CadARM 2017 > Coffrage > Niveau > Insérer une référence

Permet de fixer un point de référence qui sera le niveau de base pour tous les autres niveaux que vous devrez implanter dans ce même dessin.

Cliquez le point d'insertion de la référence et entrez sa valeur, un point magenta représente la référence, pour l'effacer utilisez la commande CadARM 2017 > Coffrage > Niveau > Supprimer la référence

## Supprimer la référence

CadARM 2017 > Coffrage > Niveau > Supprimer la référence

Permet d'effacer une référence de niveau, insérée préalablement avec la commande Insérer référence.

## Déplacer la référence

CadARM 2017 > Coffrage > Niveau > Déplacer la référence

Permet de déplacer une référence de niveau, insérée préalablement avec la commande Insérer référence. Vous pouvez utiliser cette commande pour placer la référence sur une autre vue.

## Modifier valeur de référence

CadARM 2017 > Coffrage > Niveau > Modifier valeur de référence

Permet de modifier la valeur d'une référence de niveau insérée préalablement avec la commande Insérer référence. Attention, cette manipulation ne va pas modifier la valeur des niveaux existants.

## Ajouter ou soustraire aux niveaux

CadARM 2017 > Coffrage > Niveau > Ajouter ou soustraire aux niveaux

Permet de modifier la valeur des niveaux existants en ajoutant ou soustrayant une valeur.

## Implantation

CadARM 2017 > Coffrage > Percements > Implantation

Permet de dessiner un percement rectangulaire ou circulaire, avec le dessin de l'ombre.

"Type" permet de choisir la forme du percement.

"Dimensions" : entrez les dimensions du percement.

Sélectionnez l'option "Dessiner l'ombre".

"Depuis référence" permet de dessiner depuis un point de référence, entrez les valeurs 1 et 2 de "Référence"

Suivez les instructions dans la ligne de commande.

## Personnalisation des symboles de niveaux

Vous pouvez paramétrer l’aspect des symboles de niveau CadARM. Les variables de gestion intègrent tous les paramètres relatifs à l’aspect visuel des niveaux en coupe ou en élévation.

Vous pouvez sélectionner la couleur pour chacun des types de niveau et définir l’aspect du texte pour celui-ci.

Configuration de l’aspect visuel des niveaux CadARM, sous l’onglet Texte/Niveau des variables de gestion.

Utilisez la commande « Dessin du niveau » pour dessiner les niveaux avec les nouveaux paramètres. Attention après le paramétrage des niveaux. La nouvelle configuration sera effective lors du commencement d’un nouveau dessin.

## Dessin de l'ombre

CadARM 2017 > Coffrage > Percements > Dessin de l'ombre

Permet de dessiner l'ombre dans un percement rectangulaire ou circulaire. L'ombre peut être dessinée dans le calque courant, ou sur le calque par défaut Ombre

"Deux points"

"Trois points"

"Circulaire"

## Béton maigre

CadARM 2017 > Coffrage > Béton maigre

Permet de dessiner une ligne de béton maigre en coupe. L'épaisseur par défaut est de 5 cm.

"?,Premier point" : Indiquez le premier point du béton maigre. (selon schéma ci-dessous)

"Point suivant" : Indiquez le point suivant. (selon schéma ci-dessous)

"Dessin par défaut sur le calque < Beton_maigre >"

"Direction du béton maigre" : cliquez un point pourindiquer la direction (selon schéma ci-dessous)

## Implanter une coupe

CadARM 2017 > Coffrage > Implanter une coupe

Permet de dessiner sur le plan l'emplacement et la direction des coupes. Indiquez le nom de la coupe

dans la fenêtre. Suivez les instructions de la ligne de commande.

## Arrêt de bétonnage

CadARM 2017 > Coffrage > Arrêt de bétonnage

Permet de dessiner rapidement des arrêts de bétonnage.

"Distance entre les arrêts de bétonnage" permet d'indiquer la distance en mm entre 2 symboles arrêts de bétonnage.

## Rocher

CadARM 2017 > Coffrage > Rocher

Permet de dessiner rapidement du rocher en coupe.

"Longueur" Permet de définir la longueur du symbole de rocher

## Isolation

CadARM 2017 > Coffrage > Isolation

Permet de dessiner rapidement de l'isolation sur le plan.

## Copie rotation

CadARM 2017 > Coffrage > Copie rotation

Permet de faire une rotation d'un objet sans effacer l'objet de départ

## Longueur sur arc

CadARM 2017 > Coffrage > Longueur sur arc

Permet, par rapport à un point donné sur un cercle, de déterminer les extrémités d’un arc ayant une longueur définie par l’utilisateur.

## Terrain naturel

CadARM 2017 > Coffrage > Terrain naturel

Permet de dessiner le symbole du terrain naturel en coupe, dans le calque Hachures par défaut, ou dans le calque courant.

"Épaisseur" permet de définir l'épaisseur du hachurage.

"Finesse" permet de définir l'échelle de hachurage

"Accroche objet" permet de sélectionner un accroche objet par défaut.

## Joints paramétrables

CadARM 2017 > Coffrage > Joints paramétrables

Permet de dessiner automatiquement des détails de joints de dilatation. Pour cela, entrez les paramètres dans les fenêtres suivantes.

Cette fenêtre permet de saisir les paramètres pour le dessin du détail de joint.

Attention, l'indication de l'échelle ne va pas déterminer l'échelle du détail.

Pour choisir une échelle, utilisez la commande

CadARM 2017 > Changer l'échelle

Permet de saisir les paramètres concernant les dimensions du coffrage.

Permet de saisir les paramètres concernant le type de goujon. Cliquez Dessiner.

## Coupes paramétrables

CadARM 2017 > Coffrage > Coupes paramétrables

CadARM possède une bibliothèque de coupes paramétrables, sélectionnez dans la fenêtre la coupe désirée puis paramétrez les valeurs.

"Choix de la coupe" : permet de sélectionner un type de coupe. Si la coupe que vous cherchez n'est pas dans cette liste, sélectionnez une coupe similaire et modifiez-la. Entrez le titre et sélectionnez une échelle.

Permet de saisir les dimensions du coffrage. BM = béton maigre. Cliquez sur dessiner, puis sélectionnez le point d'insertion de la coupe sur le dessin.

## Dessin des murs en élévation

Cette nouvelle commande permet de rapidement générer une vue en élévation, sur la base d’une vue en plan.

Sélectionnez sur la vue en plan les éléments à représentez en élévation. L’exemple ci-dessous vous indique la dénomination des types de lignes et les éléments qui seront reportés dans l’élévation.

Exemple :

Indiquez les types de murs qui seront représentez dans l’élévation.

Indiquez les éléments, axes, portes, fenêtres ou autre (voir exemple) qui seront représentez dans l’élévation.

Suivez les étapes dans la ligne de commandes :

1 :	Cliquez le « Premier point de la coupe » (voir exemple)

2 :	Cliquez le « Second point » (voir exemple)

3 :	« Choix des éléments coupés » Sélectionnez sur la vue en plan les éléments coupés de l’élévation (voir exemple).

4 :	« Eléments vues » Sélectionnez sur la vue en plan les éléments vues de l’élévation (voir exemple).

5 :	« Eléments cachés » Sélectionnez sur la vue en plan les éléments cachés de l’élévation (voir exemple).

6 :	« Eléments sup. » Sélectionnez sur la vue en plan les murs supérieurs de l’élévation (voir exemple).

7 :	« Extrémités portes » Sélectionnez sur la vue en plan les portes à reporter sur l’élévation (voir exemple).

8 :	« Extrémités fenêtres » Sélectionnez sur la vue en plan les fenêtres à reporter sur l’élévation (voir exemple).

9 :	« Axes » Sélectionnez sur la vue en plan les éléments axes à reporter sur l’élévation (voir exemple).

10 :	« Emplacement de l'élévation » Cliquez l’emplacement du dessin de l’élévation.

Résultat :

Module ARMATURE

Variables Armature

CadARM 2017 > Armature > Variables

Ouverture depuis Autocad :

CadARM 2017 > Armature > Variables  (

Cette utilitaire vous permet de paramétrer les variables d’armature de CadARM. Lorsque vous modifiez une valeur, la modification sera prise en compte lors du commencement d’un nouveau dessin. Les différents paramètres sont décrits ci-dessous.

## Général (

"Lissage des angles" pour des raisons d’esthétique, cette option permet d'arrondir les angles des façonnages des barres sur le dessin.

"Fausser le dessin", la barre sera dessinée diminuée de la "Valeur de triche" uniquement pour des raisons d'esthétique, n’a pas d’influence sur la liste de fers.

"Diamètre par défaut", sélectionnez le diamètre que CadARM vous proposera par défaut lors de la sortie d’une position d’armature.

"Épaisseur du béton", cette valeur par défaut sera reprise pour dimensionner certaines longueurs de barres d’armature.

"Enrobage des fers", lors de saisie d’une longueur de barre, cette valeur sera déduite de la longueur totale si l’option "Déduction des enrobages" est active.

## Champ (

Cette fenêtre vous permet de régler les paramètres de représentation des champs d’armature.

Sélectionnez les couleurs pour les barres, la miniature, ainsi que les noms des calques pour le dessin de l’armature inférieure, supérieure et le type de ligne pour les barres sup.

Définissez le style de texte et la couleur pour les écritures dans les champs d’armature (voir aperçu).

## Flèche (

Permet de définir le symbole Flèche qui sera dessiné à l’extrémité du champ d’armature.

Choisissez les dimensions du symbole, si une valeur vaut 0, l’épaisseur correspondra à la couleur de la Flèche.

Les valeurs sont indiquées en mm papier.

## Marque (

Permet de définir le symbole Marque qui sera dessiné aux points d’insertion des barres, lorsque le mode de pose Marque est activé.

Choisissez les dimensions du symbole, si une valeur vaut 0, l’épaisseur correspondra à la couleur de la Marque.

Les valeurs sont indiquées en mm papier.

## Attache (

Permet de définir le symbole Attache qui sera dessiné à l’intersection entre une ligne de rappel et une barre d’armature.

Choisissez les dimensions du symbole, ainsi que sa couleur.

Les valeurs sont indiquées en mm papier.

## Raccord (

Permet de définir le symbole Raccord qui sera dessiné à chaque cassure d’une ligne de rappel.

Choisissez les dimensions du symbole, ainsi que sa couleur.

Les valeurs sont indiquées en mm papier.

## Pastille (

"Commentaire", permet d’Ajouter – effacer des commentaires qui seront proposés lors de la pose d’une barre.

"Ecartement [cm]", permet d’Ajouter – effacer des écartements qui seront proposés lors de la pose d’une barre. Vous pouvez également définir l’écartement par défaut.

"Facteur d’insertion", permet de définir la dimension de la pastille d’armature.

"Afficher le nombre de répétition de la position à côté de la pastille" (

"Recherche automatique des positions identiques", lorsque vous dessinez une nouvelle position d’armature, CadARM recherche automatiquement si une position identique existe déjà sur le dessin.

"Limite de sortie", les limites où vont venir se raccrocher toutes les pastilles des positions d'armature. Si la sélection est inactive, vous devrez cliquer l'emplacement de la pastille pour chaque position. Si la sélection est active, le programme vous demande de définir un rectangle qui servira de limite pour toutes les positions.

(	Permet de définir l'orientation du numéro de la pastille, soit dans le même sens que les écritures de la pastille (origine), soit dans le sens vertical.

## Nappe (

"Dessiner sur la nappe", permet de sélectionner la nappe de travail.

"Zones armées" permet de créer les calques pour tramer les zones armées lors de la reprise de fichiers de calcul Cubus, ces fichiers sont de type *.ecb.

Lorsque vous utilisez la commande "CadARM2017>Liaison Cedrus>Récupérer fichier ECB…" Cadarm génère automatiquement l’armature. Pour vérifier cette armature, utiliser la commande CadARM2017>Armature>Zones>Tramer afin de vérifier l’armature.

- permet d’afficher la nappe d’armature au droit

de la pastille au format "Romain" ou "Arabe".

## Liste de fers (

"Afficher les remarques d’armature lors de la sortie de la liste", permet de reporter automatiquement les commentaires des positions dans la liste de fers.

"Nom du fichier logo à utiliser", sélectionnez le fichier logo qui sera inséré dans l'entête de la liste de fers et la liste de treillis. Pour créer un logo, utilisez le fichier base

…\CadARM\Config_ListeFers \Lst_logo_CadARM.dwg

Modifiez ce fichier en respectant le gabarit du logo CadARM.

"Nom du fichier gabarit à utiliser", le fichier gabarit permet de sélectionner et configurer l'imprimante à utiliser lors de l'impression des listes de fer. Procédure:

1. ouvrir le fichier: 
…\Cadarm\Config_ListeFers\Liste de fers.dwt.

2. menu déroulant:

Fichier > mise en page (voir aussi aide Autocad)

3. Sélectionnez "Liste de fers" puis Modifier:

Sélectionnez dans "Imprimante/traceur" le nom de l'imprimante à utiliser pour la sortie de la liste de fers.

4. Validez la mise en page, enregistrez et fermez le fichier.

Commandes Armature

Ces commandes vous permettent de dessiner rapidement de l’armature. Une fois votre plan terminé, vous pourrez, avec la commande LISTFER sortir automatiquement la liste des fers.

## Poser une barre

CadARM 2017 > Armature > Poser une barre > Avec deux côtés (

Dès maintenant vous êtes en dialogue avec CadARM. Vous allez introduire les différents paramètres de la barre et du champ d'armature à l'aide de fenêtres de dialogue. Pour faire la sélection dans les fenêtres cliquez sur l'option voulue ou tapez simultanément sur ALT + la lettre soulignée de l'option.

"Désignation de la barre" : Permet de sélectionner le type de façonnage de la barre en sélectionnant le nb. de côtés.

"Longueurs de la barre" : entrez les valeurs pour chaque côté dans les espaces textes, ou cliquez sur le bouton "A" "B"…, pour sélectionner une longueur sur le plan, les options suivantes apparaissent sur la ligne de commande:

"Dimension variable" cochez le coté ayant une dimension variable. Dans l'exemple, le coté B varie de B à Z. Cette option permet de dessiner des champs d'armature pour des objets à dimensions variables, voir exemple ci-dessous.

L'option "Déduction des enrobages" permet de déduire directement l'enrobage sur une longueur sélectionnée sur le dessin. La valeur de l'enrobage est définie dans les variables d'armature.

"Dessiner la barre" si cette option n'est pas sélectionnée, la barre ne sera pas dessinée sur le plan

(par exemple pour ne pas surcharger le dessin).

"Fausser le dessin" : si cette option est sélectionnée, la barre sera dessinée avec un facteur de réduction correspondant à la "valeur de triche" indiquée dans les variables d'armature (par exemple, pour éviter que les extrémités de la barre chevauchent le bord du coffrage).

"Dessiner en coupe" permet de dessiner l’armature en coupe (le façonnage n’est plus visible).

"Flèche" permet de créer un champ d'armature à écartement constant.

"Marque" permet de placer une marque à l'emplacement de la barre, l'écartement n'est pas demandé (voir exemple ci-dessous).

"Multi marque" permet de créer un champ d'armature à écartement constant, place une marque au droit de chaque barre d’armature au lieu des flèches (voir exemple ci-dessous).

"Radial" vous pouvez armer des champs simples ou multiples arrondis, selon exemple ci-dessous.

Lorsque vous avez terminé le paramétrage de la barre, cliquez sur

Vous êtes dès lors dans le champ graphique AutoCAD. Cliquez le point d’insertion de la barre sur le dessin. La fenêtre suivante apparaît, vous modifiez la position de la barre.

Dans la ligne de commande: Recouvrement 60x di, en Deux, Trois, Quatre, X parties, Horizontale, Verticale, <Longueur A:>

Ces options permettent de calculer la longueur d'une barre, en sélectionnant une longueur totale à armer. Par exemple, vous pouvez sélectionner la longueur totale d'une dalle et l'armer en trois longueurs avec des recouvrements de 60 dia. CadARM calcule automatiquement la longueur de la barre en tenant compte de ces paramètres.

"Déplacer" permet de déplacer le point d’insertion de la barre.

"Rotation" permet de modifier l’orientation de la barre.

"Miroir" permet de faire une symétrie de la barre.

"Barre supplémentaire" permet d’ajouter une barre identique sur le dessin.

"Attache ligne-barre" permet de dessiner une ligne de rappel, pour lier la barre à la pastille.

Pour continuer cliquez

Vous êtes à nouveau dans le champ graphique AutoCAD, vous devez définir le champ d’armature :

Début du champ:	Cliquez le premier point du champ à armer.

Fin du champ:	Cliquez le deuxième point du champ.

Lorsque le champ d’armature est défini, la fenêtre "Information sur la marque ou le champ pointé" apparaît :

"Choix de l’écartement" permet de sélectionner l’écartement dans le champ d’armature qui vient d’être défini. Le nombre de barre est mis à jour en fonction de l’écartement.

"Dessin du champ" vous avez deux possibilités pour dessiner un champ :

"selon longueur pointée" le champ est dessiné entre les 2 points cliqués à l’écran.

"selon longueur calculée" la longueur du champ = Écartement x Nombre de barres.

"Ajouter un champ" : si vous sélectionnez cette option, vous pourrez définir un deuxième champ à armer avec les mêmes barres. Les points intermédiaires permettent de donner le chemin jusqu'au début du champ suivant. Si vous voulez définir des points intermédiaires, tapez ENTER. Pour chaque champ, CadARM vous demande un écartement ainsi que les informations sur la longueur. Le nombre de barres sera automatiquement cumulé pour la position.

Cliquez

Si "Ajouter un champ" est sélectionné : <Début du champ> ou return pour intermédiaire

Sinon : <Position de la pastille (perp)> ou return pour intermédiaire

L’option entre < > est la valeur par défaut pour donner un point intermédiaire. Tapez ENTER, voir "Ajouter un champ".

Lorsque les champs d’armature sont définis et paramétrés, cliquez le point d’insertion de la pastille. La fenêtre "Informations dans la pastille" apparaît :

"Numéro de position" indique le numéro de position (attention, ce n’est pas forcément le dernier numéro), cliquez "Recherche dernier" pour attribuer le dernier no à la position. La recherche automatique de positions vous indique "Aucune position identique trouvée".

"Commentaire" permet de sélectionner un commentaire dans la liste, vous pouvez ajouter des commentaires à cette liste dans les variables d'armature.

"Répétition" permet de multiplier le nombre total de barres pour la position par la valeur indiquée (le nombre final de barres sera inscrit dans la liste et non sur la pastille).

"Doubler les barres (2x..)" permet de doubler le nombre de barres (par exemple dans le cas de positions inf. + sup.). Une annotation sera inscrite dans le commentaire de la pastille.

Cliquez OK pour terminer, la position est dessinée avec toutes les valeurs paramétrées.

Vous pouvez dès lors modifier le dessin, la position de la barre et le champ, ce qui n'aura aucune influence sur les valeurs de la position ou sur la liste de fers.

Pour modifier les valeurs de la position, par exemple le diamètre, utilisez la commande

CadARM 2017 > Armature > Modifier… >…valeurs de la barre .

Exemple d'une position d'armature à 3 champs

## Fenêtre principale  « Poser une barre »

La fenêtre « Choix d’une barre » intègre des fonctionnalités pour le calcul automatique des longueurs du façonnage des barres.

« Div Long-arrondi » permet de diviser une longueur pointée à l’écran en plusieurs parties. Au besoin vous pouvez arrondir la nouvelle longueur ainsi calculée avec les options :

« Arr5 »   permet d’arrondir à 5 cm la valeur proposée (exemple 374cm -> 375cm)

« Arr0+ »   arrondi le dernier chiffre de la valeur proposée à 0 cm au-dessus (exemple 374cm -> 380cm)

« Arr0- »   arrondi le dernier chiffre de la valeur proposée à 0 cm au-dessous (exemple 374cm -> 370cm)

Exemple pour calculer la longueur d’une barre

- Cliquez sur la variable « A » puis pointer sur le coffrage la longueur totale que vous souhaitez diviser en X parties égales. Par exemple : les points 1 et 2 ci-dessous

- Cliquez 3x sur « +50Ø », la nouvelle longueur calculée va s’inscrire

- Cliquez sur « /3 », pour diviser la longueur totale en 3. La longueur s’inscrit

- Au besoin vous pouvez arrondir cette valeur en cliquant « Arr5 » « Arr0+ » « Arr0- »

- Pour appliquer cette nouvelle valeur à la variable « A » cliquez sur

## Dessin des armatures frettées

Ce façonnage d’armature vous permet de paramétrer rapidement et facilement les barres frettées. Selon la formule :

Vous pouvez paramétrez une frette avec des longueurs et écartements variables. Sélectionnez le façonnage «Nombre de cotés = 1» et le modèle numéro « 11 ».

Les longueurs B, D et F correspondent à la valeur de la formule :

Les écartements C, E et G correspondent à la valeur de la formule :

Le diamètre de la spirale A correspond à la valeur de la formule :

## Copier position d’armature  (copyposa)

Cette commande permet de copier une position d’armature, vous copiez la pastille et le champ d’armature simultanément

- Cliquez sur la pastille d’armature que vous voulez copier, le point de base pour la copie correspond au point d’insertion de la pastille.

- Cliquez l’emplacement de la nouvelle pastille. Attention la pastille est copiée à l’identique.

## Assigne la nappe d’armature aux positions sélectionnées

Les commandes  « ASSIGN_NAP1 » ; « ASSIGN_NAP2 » ; « ASSIGN_NAP3 » ; « ASSIGN_NAP4 » permettent d’attribuer rapidement une nappe aux positions d’armature que vous avez sélectionnées.

Toutes les positions sélectionnées dans la fenêtre seront assignée à la nappe II   -> commande « ASSIGN_NAP2 »

## Obtenez les valeurs Min et Max des numéros de pastilles dans une sélection

Vous pouvez demander le plus grand numéro de position et le plus petit numéro de position contenu dans une sélection. La commande « INFO-MIN-MAX-A » retourne ces valeurs :

- Pour les positions comptabilisées dans la liste de fers -> Active

Et

- Pour les positions non comptabilisées dans la liste de fers -> Inactive

## Mise à jour des positions d’armature d’après un modèle

Cette fonction permet de mettre à jour les positions d’armature ayant les mêmes numéros en sélectionnant un modèle de référence. Commande « MODREFA »

ATTENTION, uniquement les dimensions et le diamètre de la barre seront mises à jour. Le commentaire des positions ne sera pas modifié avec cette fonction.

- Sélectionnez la position modèle

- Les positions d’armature qui ont le même numéro sont mises à jour selon le modèle

## Contrôle des champs d’armature

Cette fonction permet de contrôler si toute l’armature est correctement dessinée dans chaque nappe d’armature. Le nombre de barres inscrit dans la position seront dessinés sur le plan dans le calque ARMZONE_1, 2, 3 ou 4 en fonctionne de la nappe que vous désirez contrôler.

Chaque position est dessinée d’une couleur différente afin de faciliter la lecture et le contrôle des nappes. La couleur utilisée correspond au numéro de la position. Commande « CTRLPOSA »

Le nombre de barres dessinées correspond au nombre de barres indiqué dans la pastille. Toutes les barres sont donc dessinées mais pas forcément à l’endroit exact. En effet, cette fonction ne gère pas les champs multiple ni les champs biais. De plus, si l’intersection avec la barre n’est pas trouvée, les barres seront dessinées dans le prolongement de la pastille.  Cependant le nombre de barres dessinés correspond toujours au nombre de barres indiqué dans la position.

## Lignes de construction dans les pastilles d’armature

Les pastilles CadARM intègrent des lignes de constructions, ces lignes permettent un positionnement optimal des nouvelles pastilles. Ces lignes sont contenues dans le Calque : «  _cons-arm » , vous pouvez afficher ou supprimer ces lignes avec les fonctions « Active construction arm » et « Inactive construction arm »

Dessine la barre inf./sup. !

## Dessine la barre inf./sup.

Cette fonction permet de dessiner la barre supérieure en cliquant la barre inférieure. La barre supérieure est dessinée dans le bon calque est avec le type de ligne correspondant. Commande: « DBL_DRAW_BARRE »

Commande: DBL_DRAW_BARRE

Epaisseur dalle : 20[cm]

Choix du point d'attache entre la barre et le champ (int)

Direction de la deuxième barre

Barres selon valeurs

CadARM 2017 > Armature > Barres selon valeurs

Cette commande permet de dessiner la barre d’une position existante ou de créer une nouvelle position sur la base d'une pastille existante.

Sélectionnez la position de la barre à dessiner, la fenêtre "choix d'une barre" apparaît, vous avez la possibilité de modifier les valeurs afin de créer une nouvelle position ou cliquez sur suivant pour dessiner la barre.

## Attache ligne-barre

CadARM 2017 > Armature > Attache ligne-barre

Permet de dessiner rapidement une attache à une barre avec son cheminement jusqu’à la pastille

## Dessin de symboles

CadARM 2017 > Armature > Dessin de symboles (

Permet d'insérer des symboles pour le dessin de l'armature

## Effacer Position

CadARM 2017 > Armature > Modifier barre-champs > Effacer Position

Permet d’effacer complètement une position d'armature, soit: champs, barre, pastille… etc

## Déplacer Pastille

CadARM 2017 > Armature > Modifier barre-champs > Déplacer Pastille

Permet de déplacer complètement une position d'armature, soit: champs, barre, pastille… etc

## Déplacer Barre

CadARM 2017 > Armature > Modifier barre-champs > Déplacer Barre

Permet de déplacer la barre d'armature, sélectionnez la barre au droit de l'intersection avec la ligne du champ.

## Etirer champ

CadARM 2017 > Armature > Modifier barre-champs > Etirer champ

Permet d'étirer un champ d'armature, le nombre de barres est modifié. Si la position comporte plusieurs champs, vous pouvez sélectionner le texte du champ afin de le mettre à jour.

## Renumérotation des positions

CadARM 2017 > Armature > Renumérotation des positions

Permet de re-numéroter les positions déjà dessinées sur le plan.

"Première position à modifier" : entrez le numéro de la première position à modifier.

"Dernière position à modifier" : entrez le dernier numéro à modifier.

"Nombre de position à ajouter" : entrez la valeur à ajouter, si vous entrez un ‘’-’’ (moins) devant le nombre les positions vont se soustraire.

## At/Dé.. tache de la liste

CadARM 2017 > Armature > At/Dé.. tache de la liste

Permet d’attacher et de détacher une position d’armature de la liste de fers. Une position détachée n'est pas comptabilisée dans la liste de fers.

Sélectionnez sur le plan la position à attacher ou à détacher. Lorsque vous utilisez cette commande, la couleur du texte de la position change afin de pouvoir différencier à l’écran les positions comptabilisées des non-comptabilisées. Cette commande peut être utilisée pour armer des coupes.

## Miroir de l'armature

CadARM 2017 > Armature > Miroir de l'armature

Permet de faire une symétrie d'une position d'armature. Sélectionnez le type d'axe (Horizontal ou Vertical), puis les objets à miroiter.

## Dernière position

CadARM 2017 > Armature > Rechercher… > …Dernière position

Permet de faire une recherche du dernier numéro d'une position d'armature.

## Numéro de position

CadARM 2017 > Armature > Rechercher… > …Numéro de position

Permet de rechercher une position d'armature sur le plan. Entrez le no de la position.

Lorsque la position est trouvée, vous avez la possibilité de l'éditer pour la modifier. Si plusieurs positions portent le même numéro, vous pourrez les éditer une à une.

## Positions manquantes

CadARM 2017 > Armature > Rechercher… > …Positions manquantes

Permet de rechercher les numéros de positions manquants sur un plan d'armature.

## Positions identiques

CadARM 2017 > Armature > Rechercher… > …Positions identiques

Permet de rechercher les positions semblables se trouvant sur un plan.

## Erreurs dans les positions

CadARM 2017 > Armature > Rechercher… > …erreurs dans les positions

Recherche les erreurs dans les positions d'armature, diamètres erronés, positions différentes portant le même numéro… etc

## Configuration des dimensions des façonnages des barres d’armatures

Vous avez la possibilité de modifier les dimensions des façonnages par défaut des barres d’armature. En fonction du diamètre les constructeurs définissent les dimensions minimales des mandrins. Vous pouvez modifier les valeurs par défaut avec la commande : « Paramètre de façonnage »

Les valeurs par défauts sont sauvegardées automatiquement par CadARM, vous pouvez à tout moment rétablir les valeurs en cliquant « Valeurs par défaut ».

## Créer un schéma

CadARM 2017 > Armature > Schéma de barre > Créer un schéma

Permet de créer de nouveaux façonnages de barres. Le nouveau schéma de barre sera utilisable dans tous les dessins. La grille suivante permet de créer le schéma.

Choisissez les premiers segments de la barre	sélectionnez les arêtes de la grille qui vont

choix des objets:	composer le schéma de la barre.

Tapez enter pour valider la sélection des arêtes, les segments jaunes représentent le schéma de la barre. Pour supprimer une arête, sélectionnez-là puis enter. Pour valider le schéma, tapez encore une fois enter.

Emplacement de la valeur horizontale du 	Placez les attributs des longueurs, dans le cas de

segment biais en gras <A>:	segments biais vous devez indiquez la valeur horizontale puis verticale, du segment.

Placez tous les attributs des longueurs selon l'exemple.

Délimitation des biais	Permet de dessiner des flèches, afin de délimiter

Premier point de marquage, <Return si aucun>	la longueur horizontale et verticale du segment

Second point	bias. (Voir exemple)

<I>nverser le crochet gauche, <A>ucun ou <Return> pour valider ?	CadARM propose un crochet par défaut,

<I>nverser le crochet droit, <A>ucun ou <Return> pour valider ?	vous avez possibilité de le tourner dans l'autre sens ou de le supprimer.

Choisissez les lettres qui auront une proposition automatique,  	Lors de la sortie d'une position, CadARM

lors de la pose de la barre,  de la longueur du segment:	propose des valeurs par défaut pour certains cotés de la barre. Sélectionnez la ou les lettres A, B, C, D ou E qui auront une valeur proposée par défaut.

Pointez à proximité de l'angle d'insertion par défaut de la barre:	Sélectionnez le point d'insertion de la barre sur le dessin.

Terminez le dessin du schéma, puis tapez OK au clavier, CadARM génère le schéma avec toutes les variantes possibles pour les crochets.

Pour utiliser ce nouveau schéma, utilisez la commande Armature > Poser une barre… > ...avec quatre cotés.

## Valider le schéma

CadARM 2017 > Armature > Schéma de barre > Valider le schéma

Permet de valider un schéma, cette commande est équivalente à la commande OK tapée au clavier.

## Recommencer le schéma

CadARM 2017 > Armature > Schéma de barre > Recommencer le schéma

Permet de recommencer un schéma, cette commande crée une grille vierge.

## Supprimer schéma de barre

CadARM 2017 > Armature > Schéma de barre > Supprimer schéma de barre

Permet de supprimer un schéma de barre. Sélectionner dans la liste le schéma à supprimer.

## Valeurs de la barre

CadARM 2017 > Armature > Modifier… > …valeurs de la barre

Permet d'éditer une pastille d'armature afin de modifier les paramètres de la barre.

## Ecartement des barres

CadARM 2017 > Armature > Modifier… > …écartement des barres

Permet de modifier l'écartement des barres pour une position d'armature. Sélectionnez dans la fenêtre le nouvel écartement, le nombre de barres sera recalculé d'après la dimension du champ.

## Echelle des positions existantes

CadARM 2017 > Armature > Modifier… > …échelle des positions existantes

Permet de modifier l'échelle des positions déjà dessinées. Entrez la nouvelle échelle, puis sélectionnez toutes les entités de la position (pastilles, champs, flèches) à mettre à l'échelle. CadARM vous donne l'information de l'échelle actuelle, le facteur d'agrandissement est calculé en fonction de l'échelle actuelle et de la nouvelle échelle (veillez à ce qu'ils ne soient pas les mêmes).

## Orientation de tous les numéros

CadARM 2017 > Armature > Modifier… > …orientation de tous les numéros

Permet de modifier l'orientation des numéros de position, verticale ou origine.

## Copier une pastille existante

CadARM 2017 > Armature > Copier une pastille existante

Permet de donner les valeurs d'une position d'armature (modèle) à d'autres positions.

Dans la ligne de commande:

Positions à modifier, choix des objets:	sélectionnez les positions à modifier puis enter

Choix de la position modèle::	sélectionnez la position modèle

## Définir une limite pastille

CadARM 2017 > Armature > Limites pastilles… > Définir une limite pastille

Une limite de pastille est un seuil auquel vient se raccorder la pastille d'armature lors de la sortie d'une barre, c'est l'endroit où sera dessiné la pastille. Si ces limites sont actives, cette commande permet de définir le seuil qui sera utilisé comme limite. Sélectionnez une polyligne. Lors de la sortie de la position, vous devrez indiquer la direction de sortie, la pastille se raccordera au seuil actif.

CadARM 2017 > Armature > Limites pastilles… > Activer

Permet d'Activer les limites de pastille. Lors de la sortie de la position vous devrez indiquer la direction de sortie, la pastille d'armature se raccordera au seuil actif.

CadARM 2017 > Armature > Limites pastilles… > Inactiver

Permet de désactiver les limites de pastille. Lors de la sortie de la position vous devrez cliquer le point d'insertion de la pastille d'armature.

## Choisir supérieur

CadARM 2017 > Armature > Nappes > Choisir supérieur

Permet de sélectionner la nappe d'armature à dessiner. Cette commande va rendre courant le calque pour l'armature supérieure.

## Choisir inférieur

CadARM 2017 > Armature > Nappes > Choisir inférieur

Permet de sélectionner la nappe d'armature à dessiner. Cette commande va rendre courant le calque pour l'armature inférieure.

## Calculer le poids des barres

CadARM 2017 > Armature > calculer le poids des barres

Permet de calculer le poids total [en kg] à n’importe quel moment des barres dessinées sur votre plan. Si vous introduisez un volume de béton, vous obtiendrez le poids de l'armature par m3

## Calcul du nombre de barre dans un champ

La commande « Calcul du champ » permet de déterminer le nombre de barre dans un champ d’armature. Vous pouvez soit choisir le champ en cliquant sur la ligne ou choisir le champ en cliquant les 2 points qui déterminent le champ. (Suivre les instructions dans la ligne de commande)

Sélectionnez l’écartement, le nombre de barres pour le champ sélectionné est mis à jour.

Cliquez sur « Corriger » puis cliquez sur la pastille pour mettre à jour le nombre de barres.

Vous pouvez également modifier le texte du nombre de barres à l’intérieur d’un champ multiple.

.

Module TREILLIS

Variables Treillis

## Pastilles (

Ouverture depuis Windows :

Démarrer > Programmes > CadARM2017 > variables générales > Treillis (

Cet utilitaire permet de paramétrer toutes les variables de treillis de CadARM (couleurs, dimensions des blocs, recouvrement, nappe à armer…). Toute modification sera prise en compte lors du commencement d'un nouveau dessin.

"Orientation" permet de définir l'orientation du numéro de la pastille.

"Facteur d'insertion" permet de définir la dimension de la pastille de treillis.

## Recouvrements (

Permet de définir les recouvrements minimaux longitudinaux et transversaux.

Ils seront repris lors de l'utilisation de la commande "Pose de treillis par champ".

## Marque (

Permet de sélectionner la marque de treillis

## Générale (

Permet de sélectionner la "Nappe" à armer, CadARM crée un calque d'armature pour le treillis selon la nappe indiquée.

"Cotation entre les plaques lors de la pose par champ" : sélectionnez l'option pour dessiner la cotation.

Commandes Treillis

## Pose des treillis par plaque

CadARM 2017 > Treillis > Pose des treillis > Par plaque

Le module Treillis permet le dessin automatique des plaques de treillis.

"Choix du type" permet de sélectionner le type et la section de treillis.

Sélectionnez une "Option de pose".

"Couper la plaque" permet de choisir un Type de découpe.

"Pt. d'insertion" ; indiquez sur le schéma le point d'insertion du treillis.

Sélectionnez un "Type de découpe"

1 = plaque entière

2 = demi plaque coupée horizontalement

3 = demi plaque coupée verticalement

4 = tiers de plaque

5 = quart de plaque

6 = découpe quelconque, indiquez les "Dimensions de la plaque".

"Pastille" : indiquez le numéro de position, ou cliquez sur "Rechercher dernière Position…"

"Numéro de position du treillis associé" permet dans le cas de découpe quelconque d'associer deux positions à une même plaque.

Cliquez OK et indiquez le point d'insertion de la plaque sur le dessin.

## Pose des treillis par champ

CadARM 2017 > Treillis > Pose des treillis > Par champ

Cette commande permet de créer des champs armés avec des plaques de treillis.

Sélectionnez le "Numéro de position" de la première plaque, les autres positions seront numérotées à la suite.

"Recouvrements minimaux" permet de sélectionner les valeurs par défaut.

"Orientation des plaques" permet de choisir le sens de pose des plaques dans le champ d'armature.

"Type de champ" permet de choisir un champs de treillis droit ou en biais.

"Choix du type" permet de sélectionner le type et la section de treillis.

Cliquez OK puis définissez le champ d'armature sur le dessin.

Référence, <Premier point du champ>

Propositions de pose pour le "Champ horizontal" et "Champ vertical", sélectionnez une solution.

"Aperçu" permet de voir la solution sélectionnée.

"Modifier" permet de modifier le champ et le type de treillis sélectionné à l'étape précédente.

"Dessin manuel" permet de placer les treillis un à un à l'aide d'une résolution, le curseur se place automatiquement sur les points d'insertion des plaques.

"Dessin automatique" dessine le champ avec la solution de pose choisie.

## Plaque selon valeurs

CadARM 2017 > Treillis > Plaque selon valeurs

Cette commande permet de dessiner la plaque d’une position existante.

Sélectionnez la position à dessiner, la fenêtre "Pose par plaque" apparaît, vous avez la possibilité de modifier le point d'insertion et de choisir la rotation.

## Effacer la plaque précédente

CadARM 2017 > Treillis > Effacer la plaque précédente

Permet d'effacer complètement la position précédente.

## Valeurs plaque

CadARM 2017 > Treillis > Modifier dans la pastille > Valeurs plaque

Permet d'éditer une position existante et modifier ces valeurs. ATTENTION! Si vous modifiez le numéro de position, le "No de plaque associée" doit aussi être modifié et avoir le même numéro.

## Orientation de tous les numéros

CadARM 2017 > Treillis > Modifier dans la pastille > Orientation de tous les numéros

Permet de modifier l'orientation des numéros de positions.

## Renumérotation des positions

CadARM 2017 > Treillis > Renumérotation des positions

Permet de re-numéroter les positions déjà dessinées sur le plan.

"Première position à modifier" : entrez le numéro de la première position à modifier.

"Dernière position à modifier" : entrez le dernier numéro à modifier.

"Nombre de positions à ajouter" : entrez la valeur à ajouter, si vous entrez un ‘’-’’ (moins) devant le nombre, les positions vont se soustraire.

## At/Dé..tache de la liste

CadARM 2017 > Treillis > At/Dé..tache de la liste

Permet d’attacher et de détacher une position d’armature de la liste de fer. Une position détachée n'est pas comptabilisée dans la liste de fers.

Sélectionnez sur le plan la position à attacher ou à détacher. Lorsque vous utilisez cette commande, la couleur du texte de la position change afin de pouvoir différencier à l’écran les positions comptabilisées des non comptabilisées. Cette commande peut être utilisée pour armer des coupes.

## Dernière position

CadARM 2017 > Treillis > Rechercher > Dernière position

Permet de faire une recherche du dernier numéro d'une position d'armature.

## Numéro de position

CadARM 2017 > Treillis > Rechercher > Numéro de position

Permet de rechercher une position de treillis sur le plan. Entrez le no de la position.

Lorsque la position est trouvée, vous avez la possibilité de l'éditer pour la modifier. Si plusieurs positions portent le même numéro, vous pourrez les éditer une à une.

## Positions manquantes

CadARM 2017 > Treillis > Rechercher > Positions manquantes

Permet de rechercher les numéros de positions de treillis manquantes sur un plan d'armature.

## Supérieur

CadARM 2017 > Treillis > Choix des nappes > Supérieur

Permet de sélectionner la nappe d'armature à dessiner. Cette commande va rendre courant le calque pour le treillis supérieur.

## Inférieur

CadARM 2017 > Treillis > Choix des nappes > Inférieur

Permet de sélectionner la nappe d'armature à dessiner. Cette commande va rendre courant le calque pour l'armature inférieure.

## Calculer le poids des plaques

CadARM 2017 > Treillis > Calculer le poids des plaques

Permet de calculer le poids total [en kg] à n’importe quel moment des treillis dessinés sur votre plan. Si vous introduisez un volume de béton, vous obtiendrez le poids de l'armature par m3.

Module FERS DE REPRISE

Variables

## Général (

Ouverture depuis Windows :

Démarrer > Programmes > CadARM2017 > variables générales > Fi-Ripa (

Cet utilitaire permet de paramétrer toutes les variables de Fi/ripa de CadARM (couleurs, dimensions des blocs, recouvrement, nappe à armer…). Toute modification sera prise en compte lors du commencement d'un nouveau dessin.

"Choix du type de dessin" : sélectionnez le type de dessin pour la représentation du Fi-Ripa.

## Flèche (

Permet de sélectionner le type de flèche à insérer aux extrémités des champs.

## Raccord (

Permet de sélectionner le type de raccord à insérer aux angles des champs.

## Pastille (

"Commentaire" permet d’Ajouter – Effacer des commentaires qui seront proposés lors de la pose d’une cage.

"Facteur d’insertion" permet de définir la dimension de la pastille de la cage.

Commandes Fers de reprise

## Pose des cages

CadARM 2017 > Fers de reprise > Pose des cages

Sélectionnez le type de cage à insérer sur le plan, puis OK

Dans la ligne de commande:

point d’insertion du fi-ripa: cliquez à l’écran le point d’insertion du symbole de fi-ripa, puis un autre point afin de lui donner une orientation.

Début du champ: cliquez à l’écran le point de départ des fi-ripas.

Fin du champ: cliquez à l’écran le dernier point du champ de fi-ripa. La longueur du champ apparaîtra dans la position.

Si vous répondez ‘’Oui’’, des points intermédiaires vous seront demandés afin de rejoindre le début du second champ.

La longueur des champs sera cumulée dans la position.

Dans la ligne de commande:

Point intermédiaire: vous pouvez donner des points intermédiaires à la ligne d'attache pour sortir la position. [Enter] pour pouvoir donner la position de la pastille.

Position de la pastille: cliquez sur le plan le point de dépôt de la pastille.

Cliquez sur choix pour sélectionner un commentaire ou tapez le dans l'espace. Vous pouvez ajouter des commentaires personnalisés dans les "Variables Fi-Ripa".

"OK" pour terminer la commande.

## Modifier cages

CadARM 2017 > Fers de reprise > Modifier cages

Permet d’éditer une position de Fi-Ripa afin de la modifier.

## At/Dét..tache de la liste

CadARM 2017 > Fers de reprise > At/Dét..tache de la liste

Permet d’attacher et de détacher une position de Ripas de la liste de fer. Une position détachée n'est pas comptabilisée dans la liste de fers.

Sélectionnez sur le plan la position à attacher ou à détacher. Lorsque vous utilisez cette commande, la couleur du texte de la position change afin de pouvoir différencier à l’écran les positions comptabilisées des non-comptabilisées. Cette commande peut être utilisée pour armer des coupes.

## Calculer poids des cages

CadARM 2017 > Fers de reprise > Calculer poids des cages

Permet de calculer le poids total [en kg] à n’importe quel moment des cages Fi-Ripas dessinées sur votre plan. Si vous introduisez un volume de béton, vous obtiendrez le poids de l'armature par m3.

Module armature préfabriquée

Vous pouvez dessiner des armatures préfabriquées Egcotec®, Comax® et EBEA®, et de générer le récapitulatif de la pose dans la liste des fers.

Sélectionnez dans les variables de CadARM, le type d’armature préfabriquée que vous souhaitez dessiner : Egcotec®, Comax® et EBEA®

Dessinez des armatures préfabriquées

## Egcotec®

CadARM 2017 > Armature préfabriquées > Pose de préfabriquées

## Comax®

CadARM 2017 > Armature préfabriquées > Pose de préfabriquées

## EBEA®

CadARM 2017 > Armature préfabriquées > Pose de préfabriquées

Modifier préfabriqué

CadARM 2017 > Armature préfabriquées > Modifier préfabriqués

Cette commande permet d’éditer une position d’armature préfabriquée afin de modifier les paramètres suivants :

Référence : *Permet de modifier l’indice permettant d’identifier le type de l’armature préfabriquée.

Longueur du champ : Permet de modifier la longueur ou le nombre de pièces.

Commentaire : Vous pouvez ajouter ou modifier le commentaire de la position de préfabriqué.

Genre d’armature préfabriquée : *Vous indique le type et le modèle d’armature préfabriquée.

* Attention ! Ces informations sont utilisées pour la liste de fer. Ne pas les modifier.

Variables d’armature préfabriqués

CadARM 2017 > Armature préfabriquées > Variables

## Général (

Sélectionnez la marque de préfabriqué que vous désirez dessiner sur le plan d’armature.

"Orientation", permet de définir l'orientation du numéro de la pastille, soit dans le même sens que les écritures de la pastilles (origine), soit dans le sens vertical.

## Flèche (

Permet de définir le symbole Flèche qui sera dessiné à l’extrémité du champ d’armature.

Choisissez les dimensions du symbole, si une valeur vaut 0, l’épaisseur correspondra à la couleur de la Flèche.

Les valeurs sont indiquées en mm papier

## Raccord (

Permet de définir le symbole Raccord qui sera dessiné à chaque cassure d’une ligne de rappel.

Choisissez les dimensions du symbole, ainsi que sa couleur.

Les valeurs sont indiquées en mm papier

## Pastille (

"Commentaire", permet d’Ajouter – effacer des commentaires qui seront proposés lors de la pose d’une barre.

"Facteur d’insertion", permet de définir la dimension de la pastille d’armature.

Module PROFILES METALLIQUES

Variables Métal

CadARM 2017 > Profilés métalliques > Variables > Général

## Général (

Permet de paramétrer les variables du module métal.

Indiquez le nom du calque, la couleur et le type de ligne de chaque élément de dessin du profilé métallique.

Si l'option "Forcer les couleurs de la couche profilé" est sélectionnée tous les éléments seront dans le même calque.

Si l'option "Forcer les couleurs de la couche profilé" n'est pas sélectionnée, tous les éléments seront dans des calques différents.

Entrez un nom pour chaque calque ainsi que ses propriétés.

Dessin Profilés

CadARM 2017 > Profilés métalliques > Dessin Profilés

"Informations" permet de sélectionner le type de profilé et les dimensions. L'aperçu se met à jour en fonction de la sélection.

"Dessin vu" sélectionnez un type de vue.

Dessin en plan d'un profilé:

Module LISTE DE FERS

Sortie de la liste

CadARM 2017 > Liste de Fers > Sortie de la liste

"Nom de la liste" permet de nommer la liste de fers.

"Nom du plan" : il sera indiqué dans la page de récapitulation de la liste de fers (plan de pose correspondant à la liste).

"Partie de l'ouvrage" : indiquez la partie de l'ouvrage.

"Fichier d'affaire" : il contient l'entête de la page de récapitulation, on y trouve le nom de l'entreprise, la partie de l'ouvrage, le lieu…Vous pourrez réutiliser ce fichier (*.aff) pour chaque liste se rapportant à la même affaire.

"Choisir" permet de reprendre un fichier d'affaire existant.

"Corriger" permet d'éditer un fichier d’affaire pour le corriger.

"Voir" donne un aperçu du fichier sélectionné.

"Paniers de support" permet d'ajouter des paniers dans la liste de fers.

"Type de sortie Partiel" permet de sélectionner la partie du dessin à sortir sur la liste de fers.

"Choix du fichier" : cliquez sur le bouton pour choisir l'emplacement et le nom du fichier d'affaire.

"Choix de l'entête" : cliquez sur le bouton pour choisir le fichier d'entête de la liste de fers qui comporte la raison sociale du bureau.

"Affaire" : indiquez les informations relatives à l'affaire, Objet, Situation,.

Cliquez OK, CadARM génère la liste de fers dans le dessin courant, une nouvelle présentation en espace papier portant le nom de la liste est créé.

Pour imprimer les pages de la liste, utilisez la commande: CadARM 2017 > Liste de Fers > Imprimer

## Récap. poids liste de fers

CadARM 2017 > Liste de Fers > Récap. poids liste de fers

Permet d'enregistrer dans un fichier LKG le poids total de la liste de fers.

## Remarques

CadARM 2017 > Liste de Fers > Remarques

Permet de sélectionner un commentaire pour le placer dans la liste de fers.

## Imprimer liste de fers

CadARM 2017 > Liste de Fers > Imprimer

Permet de sélectionner la ou les pages de la liste à imprimer. ATTENTION! avant d'imprimer la première liste de fers, vous devez ouvrir le fichier …\Cadarm\Config_ListeFers\Liste de fers.dwt et sélectionner avec la commande "Fichier > Mise en page…" l'imprimante que vous voulez utiliser pour l'impression des listes.

Lorsque vous imprimez une liste de fers, un fichier gabarit contenant la configuration d'imprimante pour la liste est chargé dans votre dessin courant, le nom de ce fichier se trouve dans:

CadARM 2017 > Armature > Variables > Liste de fers

"Impression des listes de fers" permet de sélectionner le fichier gabarit par défaut …\Cadarm\Config_ListeFers\Liste de fers.dwt.

# Text boxes

## ECHELLE 1:20

## ECHELLE 1:50

Commande: LIGNE

LIGNE du point: cliquez un point

Au point: @250<0

Commande: LIGNE

LIGNE du point: cliquez un point

Au point: @100<0

100

100

## ECHELLE 1:20

## ECHELLE 1:50

Commande: LIGNE

LIGNE du point: cliquez un point

Au point: @100<0

Commande: LIGNE

LIGNE du point: cliquez un point

Au point: @100<0

Click !

Cliquez pour indiquer la position de la vue dans la présentation.

Pt. final

Pt. départ

Point haut droit

Point bas gauche

Pt.2

Pt.3

Pt.1

Point de départ [inter]

Point suivant [perp]

Coin haut droite

Sélection Inactive

Point d’insertion

Sélection inactive, vous devez indiquer la position pour chaque pastille.

Coin bas gauche

Sélection Active

Sélection active, pointez le côté où vous désirez la pastille. Elle ira se placer sur les limites définies.

Permet d'indiquer le coté à dimension variable.

Marque :

Flèche :

Point d'insertion

début du champ

fin du champ

Multi marque :

début du champ

fin du champ

Afficher répétition

Dessin miniature

Afficher la nappe

Position d'armature

Nombre de barres

Ecartement

Point intermédiaire

Fin du champ

Début du champ

1.

2.

Longueur totale

Pt. 2

Pt. 1

5.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

2.

2.

1.

Lignes de construction dans le calque « _cons-arm »

Choix du point d'attache entre la barre et le champ (int)

Attache ligne-barre

|  | Flèche avec bâton |  | Raccord |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Flèche sans bâton |  | Barre en coupe |
|  | Marque |  | Pastille position simple |
|  | Attache |  | Pastille position double |

Limite pastille

1

2

3

4

5

6

Ortho

Biais

3 pt.

2 pt.

2 pt.

1 pt.

1 pt.

2 pt.

1 pt.

Pose horizontale: 6 plaques avec recouvrement 57.9cm

Pose verticale: 2.5 plaques recouvrement 52.9cm

Pose verticale: 2 plaques recouvrement 50cm

Dernière plaque 189.17cm de longueur.

position de la pastille.

fin du champ.

début du champ.

point intermédiaire.

point d’insertion du FI-RIPA.

Sélectionnez le modèle et la section d’armature préfabriquée.

Le modèle choisit s’affiche dans la fenêtre.

Posez les Egcotec® sur votre plan, puis générez la liste de fers.

Sélectionnez le modèle et la section d’armature préfabriquée.

Le modèle choisit et le type de dessin s’affiche dans la fenêtre.

Posez les Comax® sur votre plan, puis générez la liste de fers.

Sélectionnez le modèle et la section d’armature préfabriquée.

Le modèle choisit et le type de dessin s’affiche dans la fenêtre.

Posez les EBEA® sur votre plan, puis générez la liste de fers.

Premier point

Second point